Prova d’esame di

CALCOLATORI ELETTRONICI (Prof. G. Danese)

Lauree in Ing. Elettronica e Informatica DM 270

# 17 luglio 2019

CANDIDATO:							n. matricola:

- La versione C di un costrutto di tipo case è chiamata switch. Si ipotizzi che si voglia scegliere fra otto alternative identificate dalle etichette c0, c1, … c7, a seconda che il valore di k sia 0, 1, …, 7. Si presenti e si discuta la soluzione che realizza il costrutto switch usando la tabella degli indirizzi di salto. Qual è il codice MIPS, comprensivo della creazione della tabella durante l’esecuzione delle istruzioni? Commentare adeguatamente la risposta.

- Si discutano le modalità di indirizzamento seguenti, previste dal set di istruzioni del processore MIPS, per quanto concerne il modo di operare, il formato delle istruzioni che ne fanno uso e l’uso dell’operando eventualmente presente in tali istruzioni specificando se si verifica l’estensione del segno. Si propongano almeno due esempi di istruzioni in virgola mobile, sintatticamente complete, per ciascun indirizzamento proposto:

- PC-relative addressing

- Base addressing

- Nel progetto di sistemi di calcolo estremamente sofisticati la principale tecnica utilizzata si basa su livelli gerarchici, o astrazioni. Si spieghi il significato di tale tecnica, mettendo in particolare evidenza il ruolo svolto e l’importanza del livello che prende il nome di architettura del set delle istruzioni.

- Supponendo che t2 = 0xffffee22 e t0 = 0x 6a0fe4b7 si dica quali valori assumerà il registro t5 se verranno eseguite le seguenti istruzioni, motivando la risposta (-400 = fe70 in complemento a 16). Si descriva il funzionamento delle istruzioni proposte, evidenziando anche le modalità di indirizzamento coinvolte e l’eventuale estensione del segno:

slti $t5, $t2, -400	slti $t5, $t0, -400	sltiu $t5, $t2, -400	sltiu $t5, $t0, -400

slt	$t5, $t0, $t2		sltu	$t5, $t0, $t2

- Si presenti la rappresentazione in virgola mobile, secondo lo standard IEEE 754. Utilizzando la rappresentazione in singola precisione sia stato realizzato un ciclo che, a partire dal valore 1, inserito nel registro f0, effettui il prodotto iterativamente con un valore costante contenuto in f1. Se il valore di f1 è 10+3, si dica dopo quante iterazioni il valore di f0 diventa + ∞. Se invece il valore di f1 è 10-3, si dica dopo quante iterazioni il valore di f0 diventa 0. Si commenti adeguatamente la risposta.

- Dato il breve sottoprogramma seguente scritto nel linguaggio assemblativo del processore MIPS:

  - si presenti sinteticamente il significato di ogni statement;

  - si commenti l’evoluzione del contenuto della memoria e dei registri utilizzati, durante l’esecuzione del sottoprogramma, e il loro ruolo;

  - si identifichino i valori che sono contenuti nei registri e in memoria al momento dell’uscita dal sottoprogramma;

  - si presenti il problema che viene risolto dall’algoritmo implementato dal sottoprogramma (opzionale).

.text

sub1:	move	$v1, $0

li	$v0, 5

syscall			#read int; valore compreso fra 6 e 20

la 	$t9, ris1

li	$t6, 1

cic3:	mul	$t8, $t6, $t6

li	$t2, 1

cic2:	li	$t0, 1

cic4:	mul	$t5, $t2, $t2

mul	$t3, $t0, $t0

li	$t1, 1

cic1:	mul	$t4, $t1, $t1

addu	$t7, $t3, $t4

addu	$t7, $t7, $t5

beq	$t7, $t8, wr3

bgt	$t7, $t8, inc1

addiu	$t2, $t2, 1

mul $t5, $t2, $t2

j	cic1

wr3:	sb	$t0, ($t9)

sb	$t1, 1 ($t9)

sb	$t2, 2 ($t9)

sb	$t6, 3 ($t9)

addi	$v1, $v1, 1

addiu	$t9, $t9, 4

inc1:	beq	$t2, 1, inc2

addiu	$t1, $t1, 1

li	$t2, 1

mul $t5, $t2, $t2

j	cic1

inc2:	beq	$t1, 1, inc3

addiu	$t0, $t0, 1

li 	$t2, 1

j	cic4

inc3:	addiu	$t6, $t6, 1

ble	$t6, $v0, cic3

jr	$ra

.data	0x10010100

ris1:	.space 400

Prova d’esame di

CALCOLATORI ELETTRONICI (Prof. G. Danese)

Lauree in Ing. Elettronica e Informatica DM 270

# 17 luglio 2019

CANDIDATO:							n. matricola:

- La versione C di un costrutto di tipo case è chiamata switch. Si ipotizzi che si voglia scegliere fra otto alternative identificate dalle etichette c0, c1, … c7, a seconda che il valore di k sia 0, 1, … , 7. Si presenti e si discuta la soluzione che realizza il costrutto switch usando la tabella degli indirizzi di salto. Qual è il codice MIPS, comprensivo della creazione della tabella grazie alle direttive dell’assemblatore? Commentare adeguatamente la risposta.

- Si discutano le modalità di indirizzamento seguenti, previste dal set di istruzioni del processore MIPS, per quanto concerne il modo di operare, il formato delle istruzioni che ne fanno uso e l’uso dell’operando eventualmente presente in tali istruzioni specificando se si verifica l’estensione del segno. Si propongano almeno due esempi di istruzioni in virgola mobile, sintatticamente complete, per ciascun indirizzamento proposto:

- Base addressing

- PC-relative addressing

- Nel progetto di sistemi di calcolo estremamente sofisticati la principale tecnica utilizzata si basa su livelli gerarchici, o astrazioni. Si spieghi il significato di tale tecnica, mettendo in particolare evidenza il ruolo svolto e l’importanza del livello che prende il nome di architettura del set delle istruzioni.

- Supponendo che t2 = 0xfffffe22 e t0 = 0x7e4ba0f7 si dica quali valori assumerà il registro t5 se verranno eseguite le seguenti istruzioni, motivando la risposta (-800 = fce0 in complemento a 16). Si descriva il funzionamento delle istruzioni proposte, evidenziando anche le modalità di indirizzamento coinvolte e l’eventuale estensione del segno:

slti $t5, $t0, -800	sltiu $t5, $t0, -800	slti $t5, $t2, -800	sltiu $t5, $t2, -800

slt	$t5, $t2, $t0		sltu	$t5, $t2, $t0

- Si presenti la rappresentazione in virgola mobile, secondo lo standard IEEE 754. Utilizzando la rappresentazione in singola precisione sia stato realizzato un ciclo che, a partire dal valore 1, inserito nel registro f0, effettui il prodotto iterativamente con un valore costante contenuto in f1. Se il valore di f1 è 10+2, si dica dopo quante iterazioni il valore di f0 diventa + ∞. Se invece il valore di f1 è 10-2, si dica dopo quante iterazioni il valore di f0 diventa 0. Si commenti adeguatamente la risposta.

- Dato il breve sottoprogramma seguente scritto nel linguaggio assemblativo del processore MIPS:

  - si presenti sinteticamente il significato di ogni statement;

  - si commenti l’evoluzione del contenuto della memoria e dei registri utilizzati, durante l’esecuzione del sottoprogramma, e il loro ruolo;

  - si identifichino i valori che sono contenuti nei registri e in memoria al momento dell’uscita dal sottoprogramma;

  - si presenti il problema che viene risolto dall’algoritmo implementato dal sottoprogramma (opzionale).

.text

sub1:	move	$v1, $0

li	$v0, 5

syscall			#read int; valore compreso fra 6 e 20

la 	$t9, ris1

li	$t6, 1

cic3:	mul	$t8, $t6, $t6

li	$t2, 1

cic2:	li	$t0, 1

cic4:	mul	$t5, $t2, $t2

mul	$t3, $t0, $t0

li	$t1, 1

cic1:	mul	$t4, $t1, $t1

addu	$t7, $t3, $t4

addu	$t7, $t7, $t5

beq	$t7, $t8, wr3

bgt	$t7, $t8, inc1

addiu	$t2, $t2, 1

mul $t5, $t2, $t2

j	cic1

wr3:	sb	$t0, ($t9)

sb	$t1, 1 ($t9)

sb	$t2, 2 ($t9)

sb	$t6, 3 ($t9)

addi	$v1, $v1, 1

addiu	$t9, $t9, 4

inc1:	beq	$t2, 1, inc2

addiu	$t1, $t1, 1

li	$t2, 1

mul $t5, $t2, $t2

j	cic1

inc2:	beq	$t1, 1, inc3

addiu	$t0, $t0, 1

li 	$t2, 1

j	cic4

inc3:	addiu	$t6, $t6, 1

ble	$t6, $v0, cic3

jr	$ra

.data	0x10010100

ris1:	.space 400