Elettronica Industriale – esame del 3 dicembre 2015

Nome e Cognome del candidato ……………………………………………………………………..

Un sistema per il raffreddamento/riscaldamento di ambienti si basa sul riempimento di acqua in una vasca in cui la circolazione è governata da una turbina a motore.

Il maggiore o minore riempimento del serbatoio provoca un maggiore o minore raffreddamento/riscaldamento dell’aria contenuta nelle tubazioni che passano vicino alla vasca e che ne ricevono energia termica per convezione.

Il motore è assimilabile per caratteristiche ad un motore in corrente continua.

- Si calcoli la funzione di trasferimento del processo in esame e dell’intero sistema di regolazione.

- Si disegni il diagramma di Bode della funzione così determinata discutendo gli eventuali problemi di stabilità/instabilità.

- In caso di instabilità del processo si proponga una forma di controllo utile a riportare il processo in condizioni di stabilità; si descrivano dettagliatamente le tecniche adottate per stabilizzare il processo

- Si spieghi il significato del fattore CMRR e si indichi una modalità per determinarlo.

- Come è possibile stimare il tempo che deve trascorrere tra la selezione di un canale da multiplexer e il canale successivo all’interno di un software di acquisizione dati da microprocessore?

- Si illustrino con completezza le ragioni che portano alla realizzazione del modello elettrico equivalente di un motore in corrente continua e successivamente quelle che portano alla successiva semplificazione in caso di pilotaggio in tensione ed in corrente.

- Quale può essere la funzione di trasferimento di una pompa ad olio azionata da un attuatore elettromagnetico? L’attuatore dovrà essere magnetizzato o no?

# Text boxes

irraggiamento

serbatoio

turbina